# 사용방법

Shure E1C, E2C, E3C, E5C 이어폰은 CD, MP3, DVD 플레이어 뿐만 아니라 3.5mm (1/8 인치) 스테레오 잭이 있는 다른 기기에도 사용할 수 있습니다.

제품의 우수한 차음성과 넓고 풍부한 사운드를 즐기기 위해서는 사용자의 귀에 적절하게 이어폰을 장착하는 것이 중요합니다. 사용자에게 가장 적합한 슬리브를 찾기 위해 시간을 가지고 테스트해 볼 것을 권장합니다.

좌우 구별

오른쪽과 왼쪽 이어폰의 차이점에 주의하여 주십시오:

- E1C, E5C: 파란색 점이 있는 이어폰 = 왼쪽; 붉은색 점이 있는 이어폰 = 오른쪽

- E2C: 투명한 이어폰 = 왼쪽; 투명하고 검은 이어폰 = 오른쪽

- E3C: 문자 L = 왼쪽; 문자 R = 오른쪽

이어폰 착용시 케이블 위치

- E2C, E1C, E3C: 이어폰과 연결된 코드선을 귀 뒷부분으로 넘겨 위에서 아래로 감싸줍니다.

- E5C: 구부러진 형태에 맞춰 귀 뒷부분으로 넘겨 위에서 아래로 감싸줍니다.

- 조절 튜브를 이용하여 머리 뒷부분에 있는 케이블을 조여 주십시오.

| 이어폰 착용 이어폰을 착용하기 위해 귀를 바깥쪽 위로 당겨 이도(귓구멍)가 직선이 되게 합니다. 귀 위쪽으로 케이블을 넘기고 손으로 슬리브를 눌러 압축한 후 귓속으로 이어폰을 삽입합니다. |  |
| --- | --- |

## 사용자에 적합한 착용

음질과 차음은 슬리브가 얼마나 잘 밀폐되었는가에 달려있습니다. 이어폰으로 재생되는 사운드에서 저음이 부족하다고 느낀다면 보다 나은 차음을 위해 이어폰을 좀더 깊숙이 삽입하여 보십시오. 그렇지 않다면 다른 슬리브를 사용하여 보시기 바랍니다.

소프트 플렉스 / 플렉스 슬리브: 크기가 다른 슬리브 중 착용감이 편안하고 차음이 우수한 제품을 테스트하여 선택합니다.

폼 슬리브: 이어폰을 착용하기 전에 엄지와 검지로 돌려 눌러서 이어폰 끝에 있는 폼 슬리브를 압축시킵니다. 폼 슬리브가 귓속에서 팽창하여 밀착되도록 약 30초 정도 이어폰을 붙잡고 기다립니다. E2C는 3가지 크기(S, M, L)를 제공하므로 가장 적합한 사이즈를 선택합니다.

청취용 기기 연결

Shure E-시리즈 이어폰은 3.5mm (1/8”) 스테레오 잭을 가진 애플 iPod, 포터블 CD, MP3, MD, DAT, DVD, 카세트 플레이어, 노트북 컴퓨터, 기내 방송 시스템, 스포츠 클럽 운동 기구 등 어떠한 청취용 기기에도 사용할 수 있습니다. 이러한 기기에 이어폰 연결 시 다음의 안내를 참조하여 주십시오:

1. 기기의 볼륨을 줄입니다.

2. 이어폰의 미니-플러그를 기기의 출력잭에 연결합니다.

3. 이어폰을 착용합니다.

4. 편안한 청취레벨로 볼륨을 천천히 올려 줍니다.

안전한 사용을 위한 중요한 정보

- 오토바이 탑승 시에는 이어폰을 사용하지 마십시오. 위험에 처할 수 있으며 법에 저촉될 수 있습니다.

- 이어폰을 착용하고 걷기, 조깅, 자전거를 탈 경우에 주의하여 주십시오.

- 과도한 볼륨에서의 이어폰 사용은 피하여 주십시오. Shure 이어폰은 낮은 레벨에서 음악을 감상할 수 있도록 설계되어 있습니다. 높은 음압 레벨에 장시간 노출되는 것은 청각상실을 일으킬 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 Hearing Conservation에 관련된 정보를 참조하여 주십시오.

경고: 이어폰을 음원에 연결하기 전에는 언제나 볼륨을 낮추어 주십시오.

경고: 높은 볼륨에서의 과도한 노출은 청각에 손상을 가져올 수 있습니다. 청각보호에 대한 정보를 참조하여 주십시오.

청결유지

E-시리즈 이어폰으로부터 지속적으로 최상의 음질을 보장 받기 위해 다음의 간단한 팁을 따라 주십시오:

- 음질에 좋지않은 영향을 줄 수 있기 때문에 노즐에 습기가 발생하지 않도록 주의하여 주십시오.

- 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 않도록 주의하여 주십시오. 과도한 충격은 이어폰에 손상을 줄 수 잇습니다.

- E1C, E3C, E5C: 귀지가 발견될 때마다 제공된 귀지제거 도구를 이용하여 귀지를 제거하여 주십시오. (그림 1 참조)

|  | 그림 1: E1C/E3C/E5C 귀지 제거 이어폰 노즐 주위에 있는 귀지는 그림과 같이 제거용 도구를 사용하여 제거해야만 합니다. |
| --- | --- |

- E2C: 신제품일 경우 이어폰 노즐 위에 제공된 왁스 가드를 설치하여 주십시오. 일상적으로 노즐 끝의 왁스 가드를 점검하시고 만약 왁스 가드가 막혀 있다면 교체하여 주십시오. (그림 2 참조)

|  | 그림2: E2C 귀지 보호용 왁스 가드 귀지를 차단하기 위해 E2C 이어폰은 왁스가드를 제공하고 있습니다. 제공된 왁스 가드는 접착 스트립 위에 부착되어 있습니다. 설치 시 이어폰 노즐이 깨끗한지 확인한 후 왁스 가드의 후면을 벗겨 내시고 각 노즐 끝에 부착하여 부십시오. |
| --- | --- |

- 순한 세정제 또는 비눗물을 사용하여 슬리브를 정기적으로 세척하여 주십시오. 세척할 때에는 언제나 이어폰 노즐에서 슬리브를 제거하여 주십시오.

- 플렉스, 소프트 플렉스 및 트리플-플랜지 슬리브는 세정제로 상시 세척해야 하며 타인이 사용할 경우에도 세척해 주십시오.

- 폼 슬리브는 더러워질 경우 버리고 새 제품으로 교체해야 합니다.

- 세정제를 사용하여 이어폰 하우징과 케이블을 닦아 주십시오.

- 음악감상 시 불편함을 느낄 경우 이어폰 사용을 하지 마십시오.

주: 음질을 저하시키는 귀지가 쌓여 노즐을 막을 수 있습니다. 사운드의 변화나 음질의 저하를 느낀다면 A/S를 받으시기 전에 노즐을 점검하여 주십시오.

주의: Shure 이어폰은 내수성이 아닙니다. 이어폰 노즐에 플랜지를 끼우기 전에 완전히 건조된 상태인지 확인하여 주십시오.